Procédure de test vATX

# Tests fonctionnels
Réalisés 1 fois sur le 1er prototype de chaque batch

Alimentation
- branchement connecteur ATX 20 broches et 24 broches (P1)
- vérif led power quand alim atx branchée (D1)
- vérif démarrage alim ATX avec interrupteur (SW1)
- vérif led on quand alim démarrée (D2)
Tensions
- vérif 3,3V fiche bananne
- vérif 5V fiche bananne
- vérif 12V fiche bananne
- vérif tension variable entre 1,25V et 10V fiche bananne
- vérif 5V sur port USB
- vérif recharge d'un appareil USB
- vérif toutes tensions sur connecteur pas 2,54
- vérif montée en température du LM317 (1h à 1,25V?)
Fusibles
- tirer une intensité > 1A sur le 5V et le 3,3V et vérifier que les fusibles sautent
- tirer une intensité > 750mA sur le 12V et le variable et vérifier que les fusibles sautent
- vérifier que les fusibles se réarment après « reboot »
contrôle externe
- verif 5VSB quand alim non démarrée
- vérif contrôle sur une carte équipée
# Tests de production

#série	Leds	+3,3V	+5V	+12V	+var min	+var max	USB	Commentaire